# DS-1 Дисторшен

Стр.2

## Название и функции

Дисторшен DS-1 фирмы BOSS является усовершенствованным устройством по отношению к его классическому прототипу, в результате чего одновременно одной ручкой DIST можно регулировать количество искажений прямого сигнала и длительность (сустейн) его звучания. Кроме этого, обеспечивается широкий выбор характера звучания дисторшен – от мягкого до энергичного и жесткого.

РИС (слева направо)

Крепёжный винт

Крышка педали

Выходное гнездо

Регулятор тембра

Гнездо подключения АС адаптера

Светодиодный индикатор

Регулятор дисторшен

Регулятор уровня выходного сигнала

Входное гнездо

### DISTORTION

Данным регулятором устанавливается глубина эффекта дисторшен и время длительности звучания (сустейн). При вращении ручки регулятора по часовой стрелке увеличивается количество искажений и сустейн звучания, а при вращении против часовой стрелки – уменьшается количество искажений и уменьшается длительность звучания.

### TONE

Данный регулятор используется для установки тембра звучания. При его вращении по часовой стрелке усиливается высокочастотная составляющая входного сигнала, что создаёт яркий тембр, а при вращении против часовой стрелки – подчёркиваются низкие частоты, что придаёт звучанию глубины и мягкости.

### LEVEL

Регулятор громкости LEVEL используется для компенсации различия уровня прямого сигнала и сигнала эффекта. Вращение данного регулятора по часовой стрелке увеличивает уровень сигнала эффекта, и наоборот, против часовой стрелки – уменьшает.

### INPUT

Этот вход служит для подачи выходного гитарного сигнала или сигнала другого электронного инструмента на эффект дисторшен.

### OUTPUT

С данного выхода сигнал с эффекта дисторшен подаётся на усилитель.

### АС Adapter

Педаль DS-1 может работать как от батарейки, так и от АС адаптера, подключенного к сети электропитания переменного тока. При подключении адаптера к гнезду АС адаптера на корпусе педали, происходит отключение батарейки от электронного контура педали и гарантируется бесперебойное электропитание педали в процессе работы.

### Педальный переключатель

Этот электронный переключатель FET ELECTRONIC SWITCH служит для включения или отключения эффекта дисторшен без характерного щелчка, возникающего при обычном механическом переключателе, что необходимо для профессиональной работы на сцене и в студии.

### CHECK

Светодиодный индикатор служит для отображения рабочего режима эффекта и нормального штатного напряжения батарейки.

### Крепёжный винт

Данный винт необходимо отвернуть, чтобы получить доступ к внутренней части педали при замене батарейки. Однако, не выворачивайте до конца из крышки этот винт, чтобы не потерять его.

Стр.3

### Пожелания перед началом работы с DS-1

- При работе DS-1 от сети электропитания, используйте BOSS АС адаптер.

- Не рекомендуется использовать DS-1 в грязных и пыльных помещениях, или при высокой температуре окружающей среды.

### Схема подключения DS-1

РИС.

## Работа с DS-1

- После подключения педали, сделайте установку положения её регуляторов в соответствии с рисунком, показанным ниже.

РИС

- Нажмите на педаль, чтобы проверить состояние батарейки. Если светодиод CHECK  светиться, то напряжение батарейки достаточное для обеспечения штатного режима работы педали.

* Если диод не светится, то необходимо заменить старую батарейку на новую.

- Нажмите на педаль, чтобы установился рабочий режим работы эффекта.

РИС

- Установите необходимый уровень перегрузки прямого сигнала регулятором GAIN и желаемую тембровую окраску звучания  эффекта ручкой TONE .

РИС.

- Регулятором LEVEL установите уровень громкости, близкий к уровню прямого сигнала, попеременно включая и отключая эффект нажатием педали.

РИС

Стр.4

## Замена батарейки и основные предупреждения

Для замены используется одна 9-вольтовая батарейка.

Процедура замены батарейки:

РИС (слева направо)

Батарейка

Контактная колодка

Кабель питания

Винт

Крышка педали

Упор пружины

Витая пружина

Канал для винта

Место батарейки в корпусе

- Отверните винт, удерживающий крышку педали, и откройте её.

- Удалите старую батарейку из корпуса и вставьте новую батарейку в корпус педали.

- Направьте пружину на выступающий упор крышки педали и закройте её.

- Заверните винт, фиксирующий нажимную крышку педали, так, чтобы он вошёл в отверстие канала в корпусе педали.

* Будьте внимательны, чтобы кабель питания батарейки не попал между витками пружины.

### Предупреждения

- Если прогнозируется не использовать педаль длительное время, то обязательно удалите батарейку из неё, чтобы предотвратить возможность попадания электролита батарейки во внутрь педали.

- Если заряд батарейки снижается ниже штатного режима работы педали, то изменяется характер звучания эффекта или он перестаёт работать. В тиках случаях необходима срочная замена батарейки.

- Убедитесь в наличии батарейки внутри педали, даже тогда, когда вы предполагаете работать от АС адаптера. В этом случае, при возможном несанкционированном отключении адаптера от педали произойдёт мгновенное переключение на питание от батарейки и не будет прерывания звучания в процессе работы.

- Питание педали замыкается при подсоединённом джеке гитарного шнура во входное гнездо педали. Если вы не пользуетесь педалью, отсоединяйте джек гитарного кабеля из входного гнезда педали.

## АС адаптер сетевого электропитания

Если вы работаете от сети электропитания, пользуйтесь АС адаптером (DC 9V) для DS-1.

РИС.

Стр.5

## Спецификация

Электропитание					9 V DC : батарейка 9 Вт (6F22/9V), АС адаптер (PSA-серии)

Ток потребления				4 мА

Регуляторы					LEVEL, TONE, DIST

Индикатор					CHECK светодиод

Гнёзда						INPUT, OUTPUT, AC адаптер

Входное сопротивление				220 кОм

Выходное сопротивление			свыше 10 кОм

Габариты					70 х 125 х 55 мм

Вес						400 г